Паспорт на теплицы ЭКСПО.

1. Общие сведения

Теплица типа «ЭКСПО» предназначена для создания микроклимата, благоприятного для выращивания садово-огородных культур на дачных и приусадебных участках. Конструкция теплицы позволяет без труда собирать плоды и проводить другие работы в любой точке, не наступая на почву и не повреждая растения.

Каркас теплицы выполнен из круглой стальной трубы ф16. Общая длина теплицы может быть 3, 4, 6 метров. Толщина стенки составляет 0,9 мм.

Теплица накрывается укрывным агроматериалом «Гекса» плотностью 60 г/м2

2. Комплектация

Теплица укомплектована дугами, перемычками, опорами,  соединительными элементами, колышками и укрывным материалом. Теплица со всеми комплектующими упакована в специальную сумку весом не более 9 кг.

Таб 1. Комплект поставки теплицы.

| Поз. | Наименование | 3 м | 4 м | 6 м |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Дуга стальная | 8шт | 10шт | 14шт |
| 2 | Перемычка стальная | 9шт | 12шт | 18шт |
| 3 | Опора стальная | 8шт | 10шт | 14шт |
| 4 | Тройник стальной | 6шт | 6шт | 6шт |
| 5 | Крестовина стальная | 6шт | 9шт | 15шт |
| 6 | Колышек пластиковый короткий | 10шт | 12шт | 16шт |
| 7 | Колышек пластиковый длинный | 2шт | 2шт | 2шт |
| 8 | Подвязка 3м | 2шт | 2шт | 2шт |
| 9 | Агроматериал, сшитый согласно длине парника | 1шт | 1шт | 1шт |

Агроматериал сшит по длине каркаса, на одной из фронтальных сторон прошита дверца из молний (дверца в открытом состоянии заворачивается в ролл и крепится липучками к верхней части прохода), на другой стороне вшито окно-форточка на молнии.

3. Подготовка к сборке

Перед началом сборки необходимо выбрать участок грунта, на котором будет установлена теплица, при необходимости выровнять.

Рекомендуем установку проводить на фундамент. Фундамент может быть бетонным или деревянным. Также можно использовать арматуру ф 12-14, которую надо забить в грунт и сверху вдеть стальные опоры каркаса.

Рис 1. Агроматериал, вид сверху.

Боковая арка           Центральная арка

Рис 2. Сборка арок теплицы.

4. Инструкция по сборке

Для того, чтобы собрать цельный каркас теплицы, сначала собираем все арки из дуг и  опор. Боковые (или крайние) арки должны быть собраны в последовательности опора-тройник-дуга-тройник-дуга-тройник-опора, а центральные – опора-крестовина-дуга-крестовина-дуга-крестовина-опора. Детали стыкуются торцами труб через соединительные крестовины и тройники.

Рис 3. Состав дуги теплицы ЭКСПО.

Далее вставляем в тройники боковой арки стальные перемычки, к которым последовательно крепим центральную арку и так далее. В конце теплицы устанавливаем вторую боковую арку.

После того, как Вы собрали каркас теплицы, сверху накидываем агроматериал, сшитый по формам каркаса.

На агроматериале с каждой стороны снизу между опорами вшиты петли для крепления

пластиковых колышек коротких,

Рис 2. Общий вид теплицы и

узловых элементов.

которые вставляются в грунт для предотвращения задира материала от ветра. С фронтальных сторон снизу расположены по две петли, которые тоже крепятся к колышкам коротким. Также с каждой из фронтальных сторон в грунт на расстоянии 1,5-2 метра втыкается колышек длинный, к которому крепится подвязка, протянутая от верхней части фронта теплицы.

5. Особенности эксплуатации.

Теплица предназначена для эксплуатации, начиная с ранней весны, когда сошел снег, и до глубокой осени, когда снег еще не выпал. В любых климатических поясах. Не для зимнего использования, так как не рассчитана на снеговую нагрузку. На зиму теплица разбирается и хранится в упаковочной коробке. Чехол можно стирать в стиральной машинке. Перед упаковыванием высушить. Рекомендуется сначала установить теплицу, а затем высаживать растения внутри него. Не рекомендуется часто оставлять приоткрытым теплицу, так как нарушается внутренний микроклимат, создаваемый укрывным материалом. Материал «дышит». Периодически нужно открывать, чтобы обеспечить доступ пчелам для опыления растений, для полива, прополки. Регулярно проверяйте, чтобы все ленты были равномерно натянуты. Края чехла допускается слегка присыпать землей или придавливать тяжелым предметом. Клипсы крепите осторожно, чтобы не повредить материал чехла.

6. Гарантийные обязательства

Срок гарантии 12 месяцев с момента продажи, при условии соблюдения инструкции по сборке и эксплуатации.

Завод-изготовитель несет ответственность:

- за полноту комплектации;

- за собираемость изделия;

- за сохранение эксплуатационных характеристик парника при атмосферных воздействиях, не превышающих допустимых умеренному климату пределов.

Гарантия не распространяется на случаи, возникшие вследствие несоблюдения потребителем правил сборки или эксплуатации, предусмотренных данным паспортом, а также вследствие различных стихийных бедствий.

Телефон для приема заявок по браку: 8 (962) 556-64-10

Производство и продажа уникальных теплиц для сада

Особенности укрывного материала:

-   Этот укрывной нетканый материал третьего поколения отличается от аналогов в первую очередь тем, что гораздо прочнее на разрыв при той же плотности и толщине. Поэтому обладает увеличенным сроком службы. Тем не менее, если обращаться с ним небрежно, резко дергать, протыкать острыми предметами, то он будет рваться в местах повышенных и неадекватных механических нагрузок.
   -   Данный материал хорошо удерживает тепло - разница между температурой снаружи и внутри может достигать 10 градусов. Отлично противостоит резким перепадам температуры, сглаживает их скачки.
   -   Материал позволяет растениям дышать. В отличие от теплиц с покрытием из сотового поликарбоната либо п/э пленки теплицу «Экспо» можно значительно реже проветривать.
   -   Материал рассеивает прямые солнечные лучи и отражает лишнее облучение - поэтому очень эффективен в жару. Он предохраняет растения от ожогов. И защищает почву от быстрого пересыхания. При недостатке солнечного света он наоборот способствует тому, чтобы растения получили его в больших дозах.
   -   Материал не пропускает крупные капли воды, поэтому защищает растения от кислотных дождей - осадки стекают по нему, не успевая просочиться внутрь. Не забывайте поливать растения после дождей, так как влага почти не поступает внутрь парника во время обычного дождя. Если же дождь очень долгий и сильный, то материал все-таки пропустит до 10 % выпавших осадков.